## Slide 1: Model (Jenis), Struktur dan Arsitektur Jaringan Komputer
Universitas PGRI Wiranegara

## Slide 2: Objectives
NFC, PAN, LAN, MAN, WAN, IPN
Intranet, Extranet dan Internet
Teknologi Jaringan
Hardware Jaringan
Struktur Jaringan Komputer
Klasifikasi jaringan komputer
Topologi Jaringan
Arsitektur jaringan
Media Jaringan dan spesifikasinya

## Slide 3: PAN, LAN, MAN, WAN

## Slide 4: NFC dan IPN
Near Field Communication (NFC)
  Teknologi nirkabel berbasis Radio Frequency Identification (RFID)
  Menggunakan induksi medan magnet untuk komunikasi elektronik dalam jarak yang dekat
Interplanet Network (IPN)
  Teknologi jaringan komunikasi antar planet, satelit, asteroid, pesawat ruang angkasa robot, pesawat ruang angkasa berawak melalui jaringan wireless

## Slide 5: Intranet, Extranet
Intranets, jaringan private yang digunakan sebuah perusahaan, agar setiap pegawai didalamnya dapat berkomunikasi dan melakukan transaksi antar sesamanya di sekitar lokasi ataupun kantor cabangnya.
Extranets, menyediakan akses terbatas kepada supplier, vendors ataupun kustomer mengenai status order, inventaris ataupun hal-hal yang berpengaruh kepada pelaku usaha lainnya

## Slide 6: Internet

## Slide 7: Teknologi Jaringan

## Slide 8: Teknologi Jaringan

## Slide 9: Macam-macam Hardware Jaringan Komputer
MACAM-MACAM HARDWARE JARINGAN KOMPUTER
PERANGKAT KERAS JARINGAN KOMPUTER
Konektor
Hub
Switch
Repeater
Router
Modem

## Slide 10: Macam-macam Hardware Jaringan Komputer
KONEKTOR
PERANGKAT KERAS JARINGAN KOMPUTER
Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dengan colokan NIC (Network Interface Card) yang ada pada komputer Anda. Jenis konektor ini disesuaikan dengan tipe kabel yang digunakan misalnya Konektor RJ-45 berpasangan dengan kabel UTP/STP, konektor BNC/T berpasangan dengan kabel coaxial dan konektor ST berpasangan dengan kabel fiber optic.
Konektor
HUB
Hub adalah komponen jaringan komputer yang memiliki colokan (port-port), jumlah portnya ini mulai dari 8,16, 24, sampai 32 port. Pada umunya hub digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server atau perangkat lainnya.
HUB

## Slide 11: Macam-macam Hardware Jaringan Komputer
SWITCH
PERANGKAT KERAS JARINGAN KOMPUTER
Switch pada prinsipnya sama dengan hub bedanya switch lebih pintar daripada hub karena mampu menganalisa paket data yang dilewatkan padanya sebelum dikirim ke tujuan. Selain itu switch juga memiliki kecepatan transfer data dari server ke workstation atau sebaliknya.
REPEATER
Repeater adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal. Sinyal yang diterima dari satu segmen kabel LAN ke segmen LAN berikutnya akan dipancarkan kembali dengan kekuatan sinyal asli pada segmen LAN pertama sehingga dengan adanya repeater ini, jarak antara dua jaringan komputer dapat diperluas.
REPEATER
SWITCH

## Slide 12: Macam-macam Hardware Jaringan Komputer
ROUTER
PERANGKAT KERAS JARINGAN KOMPUTER
Router, digunakan untuk menyambung 2 jaringan yang berbeda. Sebagai contohnya, untuk menyambungkan antara LAN dengan Internet diperlukan adanya router sebagai jembatan dari 2 jaringan tersebut. Bisa juga untuk menyambung antara LAN yang berbeda subnet.
MODEM
Modem digunakan sebagai penghubung jaringan LAN dengan internet. Dalam melakukkan tugasnya, modem akan mengubah data digital kedalam data analog yang bisa dipahami oleh kita manusia ataupun sebaliknya.
MODEM
ROUTER

## Slide 13: Struktur Jaringan Komputer

## Slide 14: Struktur Jaringan Komputer
End device
  Computers (work stations, laptops, file servers, web servers), Network printers,VoIP phones, Security cameras, Mobile handheld devices (such as wireless barcode scanners, PDAs)
Intermediary devices
  Network Access Devices (Hubs, switches, and wireless access points), Internetworking Devices (routers), Communication Servers and Modems, Security Devices (firewalls)
Services
  Email – SMTP
  Website – HTTP
  File - FTP
Medium

## Slide 15: Hub and Switch

## Slide 16: Router

## Slide 17: Klasifikasi Jaringan Komputer
Berdasarkan Letak Geografisnya
  LAN, WAN, Internet
Model komunikasi
  Client-Server, Peer to Peer (P2P)
Topologi
  Bus, Star, Ring, Mesh

## Slide 18: Local Area Networks (LANs)
Ciri-ciri infrastruktur LAN adalah:
  Sebuah jaringan komputer yang menjangkau satu area geografis
  Menyediakan servis dan aplikasi kepada seseorang dalam suatu struktur organisasi yang sama
  Sebuah LAN biasanya di administrasikan oleh satu pengelola

## Slide 19: Wide Area Networks (WANs)
Ciri-ciri infrastruktur WAN
  Dimana bagian dari sebuah perusahaan atau organisasi dipisahkan oleh area geografis yang cukup jauh.
  Dibutuhkan sebuah telecommunications service provider (TSP) untuk menghubungkan beberapa LAN di beberapa lokasi yang berbeda
  WAN membutuhkan peralatan khusus untuk dapat mengintegrasikan beberapa Jaringan komputer lokal
    Dikarenakan pentingnya peralatan ini, dibutuhkan ketrampilan khusus untuk konfigurasi, instalasi dan maintenance peralatan tersebut

## Slide 20: Client Server Model

## Slide 21: Layanan Server
Sebuah server biasanya sebuah komputer berisi informasi yang dibagikan dengan banyak klien sistem. Contoh:
  Web pages, documents, databases, pictures, video, and audio files
  Network printer, the print server delivers the client print requests to the specified printer.
Kebanyakan tipe server membutuhkan layanan keamanan klien agar dapat diakses, contoh:
  autentikasi akun user

## Slide 22: Peer to Peer Model

## Slide 23: Topologi Jaringan
Topologi jaringan menjelaskan bagaimana layout atau gambaran dari sebuah jaringan.
Menunjukan bagaimana perangkat jaringan saling terkoneksi.
Perangkat dalam jaringan disebut dengan “nodes”

## Slide 24: Logical Topology
Merepresentasikan bagaimana jalur signal dapat bergerak dalam suatu jaringan

## Slide 25: Physical topology
Menunjukan keberadaan perangkat secara fisik baik media dan alat yang digunakan

## Slide 26: Bus Topology
Keuntungan
  Menggunakan kabel lebih sedikit dan bekerja secara baik dalam lingkup jaringan yang kecil
  Tidak memerlukan perangkat central seperti hub, switch, atau router
Kelamahan
  Acces lebih lambat dan pengurangan bandwidth dikarenakan berbagi pemakaian jalur media
  Kerusakan pada titik dimanapun dapat menyebabkan seluruh jaringan mati
  Membutuhkan perangkat yang disebut Terminator

## Slide 27: Star Topology
Keuntungan
  Throughput lebih baik daripada topologi sebelumnya
  Troubleshooting relatif lebih mudah
Kelemahan
  Dibutuhkan biaya tambahan dikarenakan pengadaan alat yang digunakan sebagai central point jaringan

## Slide 28: Ring Topology
Karakteristik
  Dengan single ring, seluruh perangkat dapat berkomunikasi dengan membagi media jaringan tunggal dan bergerak satu arah
  Dengan dual ring, seluruh perangkat dapat berkomunikasi dan bergerak dua arah (membuat redudancy dan fault tolerance)

## Slide 29: Mesh Topology
Keuntungan
  Topologi Mesh mengkoneksikan seluruh nodes dengan fungsi redundancy dan fault tolerance.
  Digunakan di arsitektur wide-area networks (WANs) untuk menghubungkan LAN dan juga untuk jaringan vital.
Kelemahan
  Topologi ini jauh lebih mahal dan susah untuk diimplementasikan

## Slide 30: Hierarchical Topology

## Slide 31: Media Jaringan

## Slide 32: Tipe Kabel dan Konektor yang digunakan dalam Jaringan
Berikut ini beberapa tipe kabel yang sering digunakan dalam jaringan:

## Slide 33: Standarisasi Media Jaringan Komputer

## Slide 34: Straight, Cross, Rollover Kabel

## Slide 35: Instalasi Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP)

## Slide 36: Instalasi Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) lanjut

## Slide 37: Coaxial Cable
Coax kabel digunakan untuk menghubungkan antena ke perangkat wireless dan mampu menghantarkan gelombang radio frequency (RF).
  Contoh: tradisional kabel televisi

## Slide 38: Shielded Twisted Pair (STP)
STP memberikan noise protection dibandingkan UTP
Harga yang lebih tinggi dibandingkan UTP
Digunakan dalam instalasi jaringan Token Ring.
10 GB standard for Ethernet akan menggunakan STP kabel

## Slide 39: Fiber Optik

## Slide 40: Tipe Fiber Optik

## Slide 41: Kabel Tester (Pengujian)

## Slide 42: Media Wireless

## Slide 43: Gangguan Media Transmisi

## Slide 44: Pengamanan Membangun Jaringan

## Slide 45: Pengamanan Membangun Jaringan